Общество с ограниченной ответственностью

«Тюменский центр аттестации»

______________________________________________________

625014, г. Тюмень, ул. Республики, д.252, стр.38

тел. (3452) 550-411, 550-416, e-mail: info@naks72.ru

Перечень документов предоставляемых в АЦСО-98 для проведения аттестации сварочного оборудования потребителя (СОпо)

- Заявка с приложениями (по форме, приведенной в Приложении 2 Рекомендаций по применению РД 03-614-03, Выпуск 2, НАКС, М 2004) − 2 экземпляра.

- Паспорт на аттестуемое сварочное оборудование.

- Заверенные копии сертификата соответствия РФ (при наличии).

- Данные по условиям эксплуатации СО (Заверенная справка в произвольной форме).
Данные по условиям эксплуатации сварочного оборудования должны содержать:
- характеристики внешней среды (открытые или закрытые помещения);
- вид (способ) сварки (наплавки);
- наличие технологических карт на выполняемые сварные соединения и наличие аттестованного - обслуживающего персонала;
- номенклатура свариваемых изделий (диапазон толщин, диаметров, марок сталей, применяемые сварочные материалы);
- наличие и рабочее состояние вспомогательного оборудования (инструменты для подготовки свариваемых поверхностей, сушильные печи, термопеналы, подогреватели, струбцины, центраторы, вращатели, манипуляторы и т.д.);
- соответствие области аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и области применения подлежащего аттестации сварочного оборудования.

- Заверенная копия аттестата соответствия на тип сварочного оборудования, выданного институтом отрасли (при наличии).

- Сведения о проведенном техническом диагностировании сварочного оборудования специализированными центрами и проведенном капитальном ремонте (для СО эксплуатируемого свыше 6 лет).

- Графики осмотров, проверок, профилактических и капитальных ремонтов СО, поверок средств измерений.

- Перечень нормативной документации по сварке применяемой на предприятии.

- Ксерокопия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.